Úlohy pre žiakov II. ročníka SŠI stavebná výroba – stavebné práce

Nezabudnúť poslať prepísaný text  do  5.6.2020  a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).

Téma : Nátery a lakovanie podláh (drevené a betónové  podlahy )

Náradie a pomôcky :

- rôzne druhy štetcov

- sitko

- maliarske vedrá

- nádoba na rozmiešanie farby

- miešadlo na farby

- rôzne valčeky(podľa použitia náterov)

- maliarska  páska

- teleskopická tyč

- krycia fólia

- papier vlnitý

- špachtle

- mriežka plastová

- brúsna mriežka s držiakom, brúsny papier rôznej zrnitosti

- elektrická brúska na podlahu

- priemyselný vysávač

- výtlačná pištoľ na tmely

- lakovací materiál

Pracovný postup pri náteroch a lakovanie podláh

sa skladá z týchto prác:

- obhliadka zadanej práce, riešenie nasledujúcich prác(farebné riešenie, zameranie miestnosti, výpočet množstva materiálu)

- vypratanie miestnosti

- výmena zhnitej alebo poškodenej podlahy(podľa potreby)

- betónové podlahy (vysekanie nesúdržnej podlahy doplnenie betónovej mazaniny)

- odstránenie brúseného materiálu (vysávanie priemyselným vysávačom)

- prvé prebrúsenie podlahy a okrajových líšt

- zatmelenie prasklín, rôznych nedostatkov, ktoré sa vyskytli

- odstránenie brúseného materiálu (vysávanie priemyselným vysávačom)

- druhé prebrúsenie, podľa potreby ešte pretmelíme

- penetrácia podkladu alebo nanesenie základného náteru(podľa návodu)

- miešanie a riedenie postupovať podľa návodu výrobcu(číslo riedidla)

- nanášanie prvej vrstvy ,valčekom alebo štetcom podľa potreby (vždy začíname tak , aby sme prácu ukončili pri východe z miestnosti)

- vždy sa natiera cela miestnosť bez prestávky

- vetranie miestnosti

- podľa potreby druhý náter (postupovať podľa výrobcu doba zretia, pochôdznosti na aplikáciu  druhého náteru, )

- kontrola natieraného objektu( čas zaťaženia, odovzdanie práce)

- odstránenie nedostatkov ( podľa potreby)

- odstránenie maliarskej pásky a maliarskej fólie

- čistenie maliarskeho náradia (poriadok a recyklácia odpadu)

BOZP pri práci:

Pracovník musí:

- dodržiavať hygienické zásady

- nosiť pracovný odev

- používať ochranné pomôcky (okuliare, respirátor, rukavice, ...)

- vykonávať pridelené práce,

- udržiavať na pracovisku poriadok a čistotu

- odpad skladovať na vymedzenom mieste

- pravidelne sa zúčastňovať na školení o bezpečnosti pri práci

- pracovať tak , aby si neohrozoval svoj život a zdravie iných

- vykonávať prácu  pri dostatočnom vetraní miestnosti (hrozba udusenia ,zdravotné problémi)

Pracovník nesmie:

- požívať jedlá a nápoje na pracovisku

- fajčiť, požívať alkoholické nápoje a iné omamné látky (vznik požiaru)

- dotýkať sa nechránených častí stroja

- sám opravovať stroje a zariadenia.

# Dôležite !

Úlohou je prečítať si text, prepísať si do zošita, alebo  papier (uschovajte si to pre štúdium, pre ukážku majstrovi OVY), naučiť sa vymenovať náradie a pracovný postup, BOZP pre danú prácu. Zadanú prepísanú úlohu odfotiť a poslať to  do mobilu, alebo zaslať emailom TU. Ak žiak nemá mobil, počítač, internet ,zašle úlohu  poštou na adresu: Spojená škola internátna, Palárikova  1602/1,0690 Snina, alebo vhodí vypracovanú úlohu do schránky školy. Poštu si prevezmú zamestnanci  školy, TU.  Nápomocní nám budú aj terénny sociálny pracovníci mesta Snina odovzdajte im. Hodnotiť budem zaslaný, alebo prefotený  prepísaný text.

Nezabudnúť poslať do  5.6.2020  a napísať: (Meno a priezvisko predmet a triedu).

Každá zadaná úloha na doma bude hodnotená známkou alebo slovne  na konci  školského roka. Každá odovzdaná vaša práca bude použitá pri  hodnotení vašej prípravy vo vzdelávaní. Ak žiak nebude spolupracovať so školou ,bude to brané ako nezáujem o štúdium.

Pracovné postupy pozrieť vo vlastnom záujme na: youtube (urob si sám, vnútorne omietky, spôsob nahadzovania, výroba malty, cena materiálu, práce, doprava, atď.) Ak by Vás niečo zaujalo napíšte si, alebo nakreslite si to ,neváhajte kontaktovať svojho TU.

Triedny učiteľ Marek Harakaľ kontakt : 0905 868 258 , alebo email:   marek.harakal1@gmail.com,