Mechanizácia dokončovacích prác

Brúsky

Brúsením sa materiál môže leštiť – zarovnávať,  alebo zdrsňovať. Slúži tiež na odstraňovanie ostrín alebo poškodených častí materiálu.

Brúsky delíme na stacionárne a ručné. Stacionárne majú pevné brúsiace náradie a materiál k nemu prikladáme. Ručné slúžia na  obrusovanie a brúsenie povrchov, pričom sa pohybuje brúskou a materiál je pevne uchytený. Najčastejšie sa používajú dvojručné uhlové brúsky, ktoré majú brúsny kotúč s priemerom 115 až 230 mm.

Vŕtačky

Vŕtačky slúžia na vyvrtávanie otvorov rôznych priemerov a hĺbok. Nástrojom je vrták, ktorý sa upína do skľučovadiel.

Rýchlym otáčaním vrták vniká do materiálu. Ak je materiál príliš tvrdý (betón), používajú sa vŕtačky s príklepom (58 000 úderov za minútu), alebo diamantové vŕtačky,

ktoré majú vrtáky s diamantovou korunkou.

Stavebné kladivá

Kombinované kladivá sú vlastne vŕtačky s elektropneumatickým príklepom. Dajú sa prepnúť na vŕtanie alebo sekanie. Sila úderu sa prenáša cez stĺpec stlačeného vzduchu.

Sekacie kladivá sa využívajú pri zasekávaní, prerážaní otvorov alebo odstraňovaní omietok. Majú elektronickú reguláciu otáčok a intenzity úderu.

Búracie kladivá majú veľmi veľkú silu úderu. Používajú sa na demolácie a na rozrušovanie cestných povrchov.

Ohýbačky

Ohýbačky sú zariadenia, ktorými sa na rovnej ploche vytvára pravidelný ohyb. Ohýbať sa môžu plechy, prúty, profily alebo rúrky.

Rúrky sa pri ohýbaní nesmú pretrhnúť, ani veľmi

zdeformovať. Aj po ohnutí musí rúrka bezpečne vydržať

tlak kvapaliny alebo plynu, ktorý bude cez ňu prúdiť.

Kovové rúrky sa ohýbajú na strojových

alebo ručných ohýbačkách za studena. Plastové rúrky sa                                           ohýbajú za tepla.

Plechy sa pri ohýbaní vložia jedným okrajom do ohýbačky. Zachytený okraj plechu sa po celej dĺžke ohne pritlačením hornou časťou ohýbačky ku spodnej. Môžu byť strojové alebo ručné, prenosné alebo stojanové.

Závitorezy

Na pripájanie vodovodných potrubí, kúrenia alebo na montáž vodovodných batérii sa používajú skrutkové spoje. Aby sme mohli časti k sebe priskrutkovať, musíme do rúrky po odrezaní narezať závit. Závitorezy sú elektrické alebo ručné. Do závitoreznej hlavy sa upevnia špeciálne nože, ktoré postupným otáčaním vnikajú stále hlbšie do materiálu, až vyrežú závit potrebného priemeru a dĺžky.

Nastreľovacie prístroje

Pneumatické stroje na klincovanie sa používajú v mnohých oblastiach priemyslu a stavebníctva. Stroje majú gombík pre úpravu pribíjacej hĺbky a rotačnú trysku pre výstup vzduchu. Vodítko pre klinec je opatrené mechanizmom uvoľňovania klinu klincov. Rukoväť je pokrytá gumou pre väčšie pohodlie pri práci.

Pneumatická zošívačka sa používa v mnohých oblastiach priemyslu a stavebníctva. Rukoväť je pokrytá gumou pre väčšie pohodlie pri práci.

- baranidlá A  Vyťahovače

baranidlá

|  | Hydraulické baranidlá pre zatĺkanie stĺpikov Pre zarážanie stĺpikov pre zvodidlá, dopravných značiek, profilov, plotových stĺpikov a širokej rady kotviacich prvkov, rýchle zatĺkanie rôznych veľkostí stĺpikov. Pracuje na hydraulickom princípe. Dá sa ovládať aj na diaľku. baranidlo, keď je umiestnené na vrchu stĺpika. |
| --- | --- |

Vyťahovače stĺpikov

|  |  | Používajú sa: pre všetky druhy drevených a oceľových stĺpikov kruhových a štvorcových profilov; - pri výmene značiek a informačných tabúľ na cestách a diaľniciach Výhody: - umožňuje nahradiť 10-tonové žeriavy. |
| --- | --- | --- |

- Vrtné súpravy

Vrtné súpravy sa používajú na:

Sanačné práce:

- odvodňovacie vrty

- mikropilóty

- sanácie základov budov

- vŕtané kotvy

Hydrogeologické vrty

- pozorovacie vrty

- vŕtané studne

- krátkodobé čerpacie skúšky

- vsakovacie skúšky

- vsakovacie studne

#### Vežové žeriavy - stabilné žeriavy

Základný zdvíhací prostriedok najmä na stavbách pozemného charakteru. Zdvíhajú bremená pomocou hákov, závesov, klieštin, magnetov. Bremeno sa dvíha lanom, ktoré je vedené cez kladkostroj a navíja sa na navíjací bubon. Hnacou jednotkou je elektromotor na koľajových podvozkoch, s vežou (otočnou alebo pevnou).

#### Na žeriavoch sú dôležité tieto technologické parametre:

- vyloženie (m) výška zdvihu (m)
- výška závesného zariadenia
- únosnosť
- údaje o žeriavovej dráhe – rozchod
- polomer zatáčania žeriavu
- osová vzdialenosť od budovy

#### Mobilné žeriavy

Používajú pri krátkodobom nasadení, pri manipulačných a krátkodobých montážnych prácach, pri opravách a pod.

#### Výhody: - mobilita, väčšia nosnosť, pri vyložení nepotrebnosť žeriavovej dráhy

Druhy podvozku: - kolesový – automobilový – pásový

- Bezpečnosť pri práci so strojmi

So strojmi manipulujeme, len za prítomnosti majstra. Presvedčíme sa, či je elektrické pripojenie v poriadku ( nepoškodená šnúra, zástrčka a zásuvka, kryty...). Elektrický stroj nesmie byť na mieste, kde by sa dostal do styku s vodou. Pracujeme tak, aby nedošlo k úrazu, v prípade potreby používame ochranné  pomôcky. Na pracovisku sme upravení, v pracovnom odeve a obuvi. Dodržiavame hygienické zásady a poriadok.

Manipulácia s materiálom.

Pri ručnej manipulácii s materiálom (bremenami) sa musia používať také pracovné postupy, aby sa predišlo úrazom. Vedúci zamestnanci musia dbať najmä na to, aby:

- neprišlo k pritlačeniu zamestnanca bremenom o pevnú konštrukciu,

- nedošlo k vyšmyknutiu manipulovaného bremena z rúk,

- zamestnanec, ktorý manipuluje, alebo prenáša bremená, poznal stav pracoviska a komunikácie,

- materiál, s ktorým sa manipuluje, sa nezošmykol, alebo nezosunul v dôsledku nesprávneho uloženia, upevnenia, alebo uchopenia,

- manipulované bremeno pri zdvíhaní nespadlo,

- uchopenie materiálu bolo na správnych uchopovacích miestach, vzhľadom na vyváženosť a spoľahlivosť uchopenia