Témy na ústnu časť záverečnej  skúšky

Stavebná výroba - murárske práce 3686 G 03

Vypracovanie

1. Význam stavebníctva pre spoločnosť

Stavebníctvo so svojimi odvetviami, ako aj stavebná výroba a výroba stavebných látok patrí medzi najvýznamnejšie oblasti priemyslu, ktoré zabezpečujú výstavbu.

Stavajú sa napríklad: 	- inžinierske siete (voda, plyn, elektrina, kanalizácia, ...)

- diaľnice,

- mosty,

- elektrárne,

- priemyselné podniky,

- byty a iné stavby.

Podľa rozsahu výstavby môžeme určiť životnú úroveň v štáte. Význam stavebníctva je v tom, že prináša štátu ekonomický zisk, zamestnáva veľký počet ľudí, obnovuje a skrášľuje sa prostredie.

2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, osobná hygiena v stavebníctve

O bezpečnosť pri práci sa v podstate stará štát a to schvaľovaním rôznych zákonov a nariadení. Starostlivosť o bezpečnosť zamestnancov pri práci priamo vychádza z Ústavy Slovenskej republiky. Podrobnejšie sa tejto problematike venuje zákonník práce a presné pravidlá sú zakotvené v pracovných poriadkoch každého zamestnávateľa.

Keďže murár pri svojej práci používa rozličné pomôcky, náradie a zariadenia, často ju vykonáva vo výškach, v horších klimatických podmienkach, hrozí mu aj vyššie riziko vzniku úrazu. Preto každý murár musí ovládať: 	zásady bezpečnosti pri práci, správne pracovné postupy, musí si chrániť svoje zdravie a v prípade potreby vedieť poskytnúť prvú pomoc.

Zamestnávateľ musí zabezpečovať 	pravidelné školenia (a preskúšania)

vhodné pracovné náradie,

ochranné pomôcky /odev, obuv, rukavice, prilba, .../

3. Vymenujte murárske náradie a pomôcky, popíšte ich účel
Murárske náradie - 	murárska lyžica,

naberačka,

murárska šnúra,

gumené kladivo,

vodováha, uholnica,

drôtená kefa, škrabka- na zdrsňovanie,  začisťovanie, plochý a špicatý sekáč, štukatérska špachtľa, zvinovací meter, hobľovaná drevená lata (so značkami každých 25 cm),

Rezacie náradie vhodné druhy stolových alebo ručných píl
Ochranné pomôcky – odev, obuv, ochranná prilba, ochranné okuliare alebo štít, rukavice, ...

4. Sklo

Sklo je určené na zasklievanie stavebných konštrukcií. Vyrába sa zo sklárskeho piesku a iných pomocných surovín v sklárskych peciach. Druhy stavebného skla: 	1/ Ploché sklo

2/ Duté sklo

3/ Lisované sklo

V stavebníctve sa najčastejšie používa ploché sklo v rôznych hrúbkach. Využíva sa napríklad sklo tabuľové (okenné), hrubé, sklo s drôtenou vložkou (výťahy), bezpečnostné sklo, tvarovky, škridly a dlaždice zo skla.

5. Vymenujte , z akých skupín pozostávajú pozemné stavebné objekty a opíšte ich

Základnými konštrukčnými prvkami sú	- dosky

- stĺpy

- nosníky

Medzi základné skupiny konštrukčných systémov patria:

1. zemné práce- pozostávajú v príprave podkladu (zeminy) na stavbu základov. Odvážanie a navážanie zeminy,

spevňovacie práce, odvodňovacie a drenážne práce, ...

2. základy

3. zvislé konštrukcie – ide o stavbu obvodových stien budovy, priečok

4. vodorovné konštrukcie – sú konštrukcie horizontálne ako napr. betonáž  stropných konštrukcií, nosníkov, dosiek

5. komunikácie – výstavba ciest a parkovísk

6. úpravy povrchov, podláh, osadzovanie výplní otvorov (okná, dvere, ...)

7. konštrukcie a práce PSV

8. rúrové vedenie – spadá tu inštalácia vodovodných, plynových potrubí , vzduchotechniky a vykurovacieho systému

9. ostatné práce (najč. dokončovacie), prípadne búranie

6. Tehlové murivo – pojem, druhy, rozmery

Tehla – je stavivo vyrobené z hlín a ílov, ktoré sa tvarujú, sušia a vypaľujú pri vysokých teplotách.

Podľa tvaru, spôsobu výroby a použitia rozlišujeme tieto druhy tehál:

- plné pálené tehly,

- dierované tehly,

- tehly pálené priečne dierované – používame na nosné múry

- tehly pálené pozdĺžne dierované – používame na výplňové murivo

- tehly lícovo dierované - používame na piliere a múry

- komínovky

- priečkovky

Základný rozmer tehly je 290 x 140 x 65 mm  (29 x 14 x 6,5 cm)

7. Väzby tehlového muriva – druhy a spôsob ich realizácie

Medzi základné väzby tehlového muriva zaraďujeme väzbu behúňovú, väzákovú, polkrížovú a krížovú.

Tehla položena svojou dĺžkou v smere dĺžky múra sa nazýva behúň. Tehla položená svojou dĺžkou kolmo na dĺžku múra sa nazýva väzák.

1/ Behúňová väzba

ak vidieť len tehly položené pozdĺžnou (dlhšou) stranou rovnobežne s lícom múra, hovoríme, že tehly sú zamurované v behúňovej väzbe.

2/ Väzáková väzba

ak sú tehly položené dlhšou stranou kolmo na líce múra ( v líci vidíme len krátku stranu tehly), ide o väzbu väzákovú.

3/ polkrížová väzba

je väzba najjednoduchšia. Vzniká striedaním väzákovej a behúňovej vrstvy, ktoré sú previazané o ¼ tehly. Táto väzba je najpoužívanejšia. Hodí sa pre všetky hrúbky múrov. Platí tu pravidlo, že behúň treba klásť nad behúň a väzák nad väzák, pričom jednotlivé vrstvy sa striedajú.

4/ krížová väzba

vzniká tiež stridaním väzákovej a behúňovej väzby previazané o ¼ tehly. Rozdiel je vtom, že väzákové vrstvy sú nad sebou a behúňové vrstvy sú posunuté o ½ tehly. Keďže táto väzba má pekný tvar, používa sa najmä na neomietnuté múry.

8. Opíšte postup organizovania prác pri murovaní

Organizácia práce pri murovaní zahŕňa štyri základné oblasti.

Patrí tu: 1/ príprava malty, 2/ doprava malty, 3/ podávanie malty a tehál a 4/ murovanie.

- Príprava malty – ručne sa malta pripravuje len na malých stavbách alebo pri údržbárskych prácach.. Na väčších stavbách sa malta vyrába buď v strojových miešačkách alebo sa dováža z maltovní.

- Doprava malty – na stavenisko sa najčastejšie dováža v tzv. domiešavačoch (autá na prevoz betónu). Od miešačiek ju na miesto spracovania najčastejšie dopravujeme fúrikmi alebo japonkami. Pri použití žeriavu sa využívajú aj tzv. dopravné koše.

- Podávanie malty a tehál – rôznym meraním a výskumami sa zistilo, že murár podáva najväčší výkon pri práci vo výške 50 – 60 cm. S pribúdajúcou výškou výkon postupne klesá. Preto sa tu využíva pomocné lešenie a k murárovi pristupuje podávač. Murovanie tak môžeme rozdeliť na tri výšky a to približne od 0 - 1m, od 1m - 2m a od 2 - 3m.

- Murovanie – pozostáva z ukladania tehál do pripravenej maltovej vrstvy  hrúbky 10 – 12 cm. Na tejto vrstve tehly ležia, preto sa škára nazýva ložná. Styčné škáry sú zvislé.

9. Murovanie tehlového muriva – postup, pojmy múr, murivo, ...

Múr – sa skladá z tehál navzájom spojených maltou.

Murivo – je stavebná konštrukcia zložená z murovacích prvkov, alebo konštrukcia liata,

prípadne ubíjaná.

Murovanie tehlového muriva začíname prípravou materiálu na murovanie, potrebných nástrojov a pomôcok ako aj miesta.

Pred murovaním pripravíme podklad, ktorý musí byť rovný. Na podklad v mieste budúcich stien položíme izolačné pásy (proti vlhkosti), ktoré musia byť širšie ako murivo aspoň po 5 cm na každú stranu.      Murovanie začíname založením rohov. Na rohové tehly sa z vonkajšej strany natiahne murovacia šnúra.

Na  ložnú škáru nanášame maltu a postupne murujeme prvý rad tehál a to tak, že tehly ukladáme do malty tesne za sebou pozdĺž natiahnutej šnúry. Polohu tehál upravujeme pomocou vodováhy a gumeného kladiva. Pri nových tehlách styčné škáry neplníme maltou, ale ukladáme ich tesne ku sebe systémom pero – drážka, čo významne šetrí čas i materiál. Takto postupujeme pri murovaní všetkých radov. Prebytočnú maltu z ložných škár sťahujeme murárskou lyžicou (keľňou). Tehly v múre viažeme na polovicu tehly. Vymurovaný múr pod stropnou konštrukciou vyplníme montážnou penou, čím zabezpečíme jeho pevnosť ako aj izoláciu proti prenášaniu krokového hluku zo stropu do múra.

10. Betón a jeho použitie – pojem, zložky, výhody a nevýhody betónu, ošetrovanie betónu

Keď zmiešame zložky ako je cement, kamenivo a vodu dostaneme betónovú zmes. Tá po krátkom čase stuhne a zatvrdne na umelý kameň nazývaný betón.

Výhody: 	má vysokú pevnosť v tlaku

rýchlo a jednoducho sa vyrába a spracúva do rozličných tvarov

vytvára konštrukcia a prenáša veľké záťaže

Nevýhody:	je ťažký a po zatvrdnutí sa dá len veľmi ťažko opracovať

je tepelne a zvukovo veľmi vodivý, t.z., že zle izoluje teplo alebo zvuk

v zime je jeho výroba sťažená, preto že voda zamŕza a betónová zmes nezatvrdne

Betón sa stal najpoužívanejším stavebným materiálom. Používa sa pri budovaní ciest, diaľnic, budov, mostov, letísk, tunelov, vodných diel, a pod. Má široké uplatnenie.

11. Popíšte postup pri výrobe betónovej zmesi. Zásady bezpečnosti pri práci

Betónová zmes sa vyrába v miešačkách. Miešaním jednotlivých zložiek (voda, kamenivo, cement) sa docieli jej rovnorodosť (homogenizácia), keďže zrno kameniva musí obaľovať cementová malta. Čas miešania musí byť stanovený presne. Pri krátkom čase sa zložky nerozmiešajú dostatočne, pri dlhom sa zas oddeľujú hrubé časti zmesi od jemných.

Čím viac vody zmes obsahuje a čím je väčšie zrno kameniva – tým skôr sa zmes rozmieša.

Pri miešaní sú dôležité tieto okolnosti:	- konštrukcia miešačky

- čas miešania

- spôsob miešania

- poradie dávkovania zložiek

- naplnenie miešacieho bubna a jeho objem

Betónovú zmes môžeme pripraviť aj ručne. Vyskytuje sa len zriedkavo najmä pri výrobe malého množstva betónovej zmesi.

Ošetrovanie betónu: chrániť pred slnkom, dažďom, vetrom a mrazom. Kropíme vodou, zakrývame, ...

12. Zemné práce – pojem, druhy zemín

Zahŕňajú všetku činnosť ktorú vykonávame pri úprave zeminy a je prípravu na stavbu základov. So zeminou sa robia tieto úkony:  	- rozdeľuje,

- premiestňuje,

- nakladá,

- skladá,

- ukladá.

Na zakladanie sú vhodné nesúdržné zeminy. Sú to piesčité, štrkovité, balvanovité, ktoré nezadržiavajú vodu – preto nezamŕzajú a majú stále rovnaký objem.

Zemné práce robíme strojmi (až 90%) rozličných typov a veľkostí. Rozdeľujeme ich na rýpadlá a traktorové stroje.

13. Základy – účel, druhy, požiadavky na zakladanie

Základy – sú najspodnejšia časť stavebného objektu. Úlohou základov je bezpečne prenášať zaťaženie stavby do základovej pôdy. Konštrukcia základov závisí od druhu objektu, od spôsobu (metódy) založenia, a únosnosti základovej pôdy.

Nízke stavby ako napr.: úrady, školy, nemocnice, obchody sa budujú na plošných základoch. Budujú sa v hĺbke najmenej 80cm pod povrchom a najviac  4 m od upraveného terénu. Plošné základy rozlišujeme

jednoduché, rozšírené, základové pätky, pásy a dosky. Druh základu závisí najmä od stlačiteľnosti základovej pôdy. Tam, kde nie je dostatočne únosná pôda sa plošné základy posilňujú špeciálnymi

tzv. hĺbkovými základmi (napr.: cesty, mosty, priehrady, ...). Takéto hĺbkové konštrukcie sú:

Pilóty – sú to stĺpy, ktoré sa do zeme vtĺkajú buď bucharmi alebo sa vybetónujú do vyvŕtaného otvoru.

Šachtové piliere – sú to v podstate široké a mohutné pilóty s priemerom 60 až 400 cm.

Studne – sa robia najmä pod hladinou vody. A na nich sa potom zakladá stavba.

Kesóny – robia sa tam kde nemožno použiť piliere alebo studne.

14. Schodištia

Schodište – je stavebná konštrukcia, ktorá spája podlažia budovy. Skladá sa zo:

- schodišťových ramien – spája dve rôzne výškové úrovne a má najmenej 3 schodišťové stupne (3 schody)

- podesty – je plocha medzi schodišťovými ramenami

Vlastnosti schodíšť:	- má byť ľahko prístupné,

- dostatočne široké,

- dobre vetrané a osvetlené,

- nehorľavé,

- má odolávať opotrebeniu

15. Výkopy, druhy výkopov

Aby sme mohli vybudovať základ musíme vyťažiť zeminu medzi povrchom a základovou škárou. Odstraňujeme tzv. ornicu – je to veľmi úrodná pôda.

Ďalšie vyhlbované výkopy delíme podľa tvaru a rozmeru na: 	1/ stavebné jamy

2/ ryhy

3/ šachty

1/ Stavebné jamy – sa vyhlbujú pod úroveň terénu. Ich šírka a dĺžka sú väčšie ako 2 m.

2/ Stavebné ryhy – ich šírka nie je väčšia ako 2 m a maximálna hĺbka nie väčšia ako 1,6 m.

3/ Stavebné šachty – ich celková plocha (pôdorysu) nie je väčšia ako 36 m2. ich najväčším

rozmerom je hĺbka.

16. Kanalizácia – pojem, účel, časti

Kanalizácia je komplex  (sústava) rúr, ktorej úlohou je zachytiť znečistené vody a odviesť ich na vhodné miesta na prečistenie. Kanalizácia prispieva k udržaniu čistého životného prostredia.

Kanalizácia sa člení na: 	1/ verejnú

2/ vnútornú

1/ Verejná kanalizácia – je sústava podzemných stok, ktorými sa odvádzajú znečistené vody z domov,  bytoviek a verejných miest do centrálnej čistiarne odpadových vôd.

2/ Vnútorná kanalizácia – je sústava potrubí v budove, ktoré odvádza odpadovú vodu z budovy do verejnej

kanalizácie.  Vnútorná kanalizácia má tieto časti: 	- kanalizačnú prípojku,

- ležaté potrubie (zvody),

- zvislé potrubie (odpady),

- vetracie potrubie

17. Izolácie – význam, rozdelenie izolácií

Izolácie – majú v stavebnom priemysle priamy vplyv na ochranu budov (stavebných objektov), ale aj na ochranu životného prostredia. Vysoké nároky sú najmä na ochranu stavieb proti  vlhkosti a vode,

pretože stavebné materiály sú nasiakavé. Takéto murivo potom stráca  - tepelné vlastnosti – hodnotu – pevnosť a postupne sa rozpadá.

Izolácie poznáme: 	1/ tepelné – zabraňujú unikaniu tepla z budovy ale aj vnikaniu chladu dnu.

2/ proti hluku – zabraňujú prenikaniu hluku do obydlia človeka

3/ proti otrasom – zabraňujú poškodeniu budov ale aj zdraviu človeka vplyvom

otrasov

18. Priečky – pojem, účel a rozdelenie priečok

Priečky  - sú nenosné stenové konštrukcie, ktoré rozdeľujú vnútorné priestory budovy na miestnosti. Taktiež majú chrániť pred prenikaním hluku do miestnosti.

Rozdelenie priečok:

Podľa technológie výroby  	a/ murované z tehál, priečkoviek a tvaroviek

b/ celistvé (monolitické)

c/ montované ( z dielov, panelov)

Podľa akustiky	a/ priečky jednoduché

b/ priečky dvojité so vzduchovou dutinou

c/ priečky kombinované

Podľa spôsobu zabudovania	a/ priečky pevné

b/ priečky premiestniteľné

c/ pohyblivé (po vymedzenej dráhe)

19. Popíšte postup pri murovaní priečok

Priečky sa murujú obyčajne po dokončení hrubej stavby. Postupujeme tak, že:

Najskôr si pripravíme pracovisko –  pripravíme si všetky potrebné pomôcky, rozmiestnime si nádoby s maltou a materiál na murovanie (tehly, priečkovky, ...) tak, aby popri stavanej priečke ostal voľný pás široký najmenej 60 cm. Pripravíme si tri až štyri stĺpiky na rozoprenie medzi stropmi, prípadne aj dverovú zárubňu. Podľa stavebného výkresu si obrysy priečky narysujeme na povrch stropnej konštrukcie a tiež na nosné murivo. Keď majú byť v priečke dvere označíme ich os. Aby sme zabránili prenášaniu hluku do priečky zo stropu je potrebný pružný styk priečky hore zo stropom.

Pri zakladaní priečky je nevyhnutné naniesť na stropnú konštrukciu 20mm vrstvu piesku na ňu položiť mäkké drevovláknité dosky (hobru). Na túto zvukovú izoláciu sa ukladá pás asfaltovej lepenky a až potom začneme nanášať maltu na priečku.

Muruje sa do šnúry natiahnutej pri murárovi. Malta sa nanáša na ložnú škáru (prípadne aj na čelo každej tehly) a prikladá sa k predchádzajúcej tehle. Osvedčený je aj spôsob murovania do dosky, kde sa tehly alebo  úzke priečkovky opierajú o 200mm širokú dosku, zavesenú na stĺpoch. Krajné stĺpiky sú pol metra od múrov a jeden alebo dva sú v strede pevne podklinkované vo zvislej polohe. Stále keď ideme murovať ďalší rad dosku si posunieme vyššie.

Po vymurovaní polovice výšky priečky je potrebné prácu prerušiť a pokračuje sa až po čiastočnom zatvrdnutí malty. Obyčajne je to na druhý deň, lebo je treba si pripraviť aj nízke lešenie.

20. Vnútorné omietky – účel a vlastnosti

Omietku tvorí jedna alebo viac vrstiev maltoviny, ktoré sa nanášajú na lícny povrch múrov a stropov.

Účelom vnútorných omietok je:

- vytvoriť príjemné životné prostredie,

- dobré hygienické požiadavky (proti vzniku plesní, húb a machov),

- zvýšiť trvanlivosť muriva,

- chrániť murivo pred poškodením.

Medzi základné vlastnosti vnútorných omietok patrí: 	- tepelná rozťažnosť

- schopnosť tepelne a zvukovo izolovať,

- prievzdušnosť

21. Zloženie (vrstvy) a vlastnosti vnútorných omietok

Vnútorná omietka má tri vrstvy: 	1/ Cementový postrek – tvorí podklad pod jadro

2/ Jadrová vrstva – má max. 20 mm, na vyrovnanie nerovností max 50mm

3/ Štuková omietka – je posledná (vrchná ) vrstva hrubá 3 – 5 mm

Druhy vnútorných omietok:

1/ Hrubá vápenná omietka /10 – 15 mm/- použ. s len pivničných priestoroch

2/ Hladká vápenná omietka /15 – 20 mm/- je jemná, z jemného piesku

3/ Štuková omietka – použ sa v obytných miestnostiach, má 2 vrstvy – jadro + štuk

4/ Štuková omietka s prísadou sadry – je veľmi jemná

5/ Sadrová – na pohľad najdokonalejšia, použ sa v reprezentačných miestnostiach

6/ Vápenno – cementová – použ sa v miestach s vysokou vlhkosťou

7/ Cementová – je veľmi odolná

8/ Stierková

9/ Perlitová

10/ Špeciálne – silikátová, silikónová, baritová

22. Príprava podkladov na omietanie

Na kvalitu omietky vo veľkej miere vplýva aj kvalita podkladu – muriva. Podklad pod omietku musí byť: 			dostatočne drsný,

rovný,

rovnomerne nasiakavý,

bezprašný,

bez mastnôt a starých farieb

Pri úprave podkladov pod omietky nesmie teplota vzduchu klesnúť pod 5 °C.

Pred samotným omietaní sa robí ešte cementový prednástrek (tzv. špric), ktorý zlepší spojenie podkladu s omietkou.

23. Technologický postup pri omietaní stien

Omietanie začíname prípravou materiálu, potrebných pomôcok a nástrojov. Potom si na múr, ktorý budeme omietať urobíme maltové terče. Terče urobíme také hrubé, aké hrubé bude jadro omietky.

Pomocou vážnej laty z terčov urobíme omietníky. Necháme ich vytvrdnúť. Na urýchlenie práce sa dnes často používajú oceľové omietníky. Nahodené jadro potom vyrovnávame cca 2metre dlhou latou tak, že najprv povrch zatieraním zhruba vyrovnáme, strhávaním sa vyrovnáva načisto a nakoniec vyhladí dreveným hladidlom.

24. Vonkajšie omietky – pojem a funkcia  druhy vonkajších omietok

Vonkajšia omietka – chráni murivo proti nepriaznivým vplyvom  prostredia, najmä proti:

- zrážkovej vode (dažďu),

- slnečnému žiareniu,

- chemickým látkam z ovzdušia.

Okrem ochrannej funkcie majú omietky aj estetickú funkciu.

Najjednoduchšia omietka je zmes vápna, cementu, piesku a vody. V súčasnej dobe výstavbe sa čoraz viac používajú vonkajšie omietky v spojení so zatepľovaním obvodových plášťov budov v takých prípadoch je podstatný rozdiel v hrúbke vonkajšej omietky.

25. Druhy vonkajších omietok:

1/ podľa použitého spojiva 	– vápenné

-  vápenno-cementové (šľachtené)

2/ podľa funkcie  	- ochranné,

- sanačné,

- akustické,

- tepelnoizolačné

3/ podľa počtu vrstiev	- jednovrstvové

- dvojvrstvové,

- viacvrstvové

26. Popíšte postup pri realizácií vonkajších omietok – fasád

Pred nanesením omietky je potrebné podklad zbaviť prachu, nečistôt, starých omietok a náterov. Na zníženie nasiakavosti podkladu a zlepšenie priľnavosti podkladu s omietkou sa aplikuje prednástrek (špric) riedkou cementovou maltou.

Hlavnou vrstvou omietky je jadro. Má hrúbku  1 – 2 cm, podľa druhu omietky. Posledná povrchová omietka sa nanáša až po vyzretí jadrovej obvykle 21 dní. Táto sa musí naniesť vždy na celú plochu naraz!, inak by po zaschnutí bolo vidieť rozdiely.

Ak sa omietka nanáša na zatepľovací systém, najprv sa na murivo aplikuje tvrdený polystyrén, potom nanášame lepiacu vrstvu, do ktorej vkladáme vystužovaciu tkaninu (sieťka), na tkaninu sa nanáša vyrovnávacia vrstva a nakoniec vonkajšia omietka.

27. Tehliarske pálené výrobky

Tehliarske výrobky sú priemyselne vypálené kamene zhotovené z tehliarskej hliny. Majú dobré vlastnosti: 	- tepelnoizolačné schopnosti,

- dostatočne veľká pevnosť,

- dobrá variabilnosť a pod.

Tehliarska hlina sa ťaží buď povrchovo alebo hlbinne. Po príprave sa následne tvaruje, suší, vypaľuje, triedi, dopravuje a uskladňuje. Tehly sa vyrábajú v rozličných rozmeroch a tvaroch. Medzi tehliarske výrobky patria –    plné pálené tehly,

- priečne dierované tehly,

- pozdĺžne dierované tehly,

- stropné vložky,

- škridly,

- drenážne rúry

28. Prírodné kamene

Prírodné kamene – sú horniny, z ktorých sa získava stavebný kameň. Stavebný kameň sa ťaží v povrchových kameňolomoch odstreľovaním. Piesky a štrkopiesky patria medzi sypké materiály.

Kameň sa opracúva brúsením, rozrezávaním a leštením.

Výrobky: - kamenné platne, kvádre, dlažobné kocky, obkladové platne, krycie platne a pod.

29. Drevo

Drevo - je najstarší stavebný materiál.

Vlastnosti dreva: 	- malá objemová hmotnosť,

- veľká pevnosť,

- nízka tepelná vodivosť,

- výborne sa opracúva.

Nevýhodou dreva je – citlivosť na zmeny vlhkosti,

- horľavosť,

- hnitie.

Drevo sa získava rúbaním a pílením stromov. Potom sa drevo píli, seká, reže a lúpe. Triedi sa na guľatinu, tyčovinu, výrezy, rezivo, drevené podvaly, dlažobné kocky, parketové tabule.

30. Komíny – účel, druhy, predpisy o stavbe komínov, konštrukcia

Komín – slúži na odvod spalín z kotla, sporáka, krbu do voľného priestoru. Musí byť urobený tak, aby mal najlepší ťah a dal sa ľahko čistiť. Môže byť murovaný z tehál, betónu alebo z komínových tvaroviek. Komín tvorí	1/ komínový plášť

2/ sopúchy (napája sa nimi spotrebič – kotol)

3/ otvor na vyberanie popola, sadzí (dole na komíne)

4/ vymetací otvor (hore na komíne)