- Kótovanie

Písanie dĺžkových kót má svoje pravidla.

• Kóty sa uvádzajú v milimetroch a píšu sa tesne nad kótovaciu čiaru v strede kótovaného rozmeru. Jednotka sa neuvádza. Nesmie byť pretrhnutá ani rozdelená žiadnou čarou. Výška písma je 3–5 mm;

•kóty sa píšu tak, aby sa čítali zospodu alebo z práva. Ak je kóta podtrhnutá, nezodpovedá zakreslený rozmer skutočnosti;

•v šrafovaných plochách sa šrafovanie v mieste kóty preruší;

• pri malých rozmeroch sa kóty píšu striedavo alebo na odkazovú čiaru.

- Kótovanie v stavebných výkresoch

Pre vyjadrenie veľkosti a polohy konštrukcií sa vo výkresoch používa tzv. kótovanie. Kótovanie sa rozdeľuje na dĺžkové a výškové.

Dĺžkové kótovanie

Systém sa skladá z kótovacích čiar, pomocných (vymedzovacích) čiar, hraničiacich úsečiek a kót.

Zapamätajte si:

Kóta je číslo, ktoré udáva skutočnú veľkosť a polohu konštrukcie bez ohľadu na mierku výkresu. Na výkrese je vždy rozhodujúca kóta. Kóty sa udávajú tak, aby sa rozmery čítali priamo z výkresu a nemuseli sa dopočítavať. Kótovanie sa kreslí tenkou čarou.